## Slide 1
数字电路基础 + 与门
第 1 课

## Slide 2
?
生活中哪些情况是
"同时满足"才能发生的？
请举 2-3 个例子

## Slide 3
一、数字电路基础
电子线路中的电信号有两大类：模拟信号 和 数字信号
• 模拟信号：在数值上和时间上都是连续变化的信号
• 数字信号：在数值上和时间上不连续变化的信号
• 模拟电路：处理模拟信号的电路
• 数字电路：处理数字信号的电路

## Slide 4
二、逻辑状态的表示
用数字符号 0 和 1 表示相互对立的逻辑状态
逻辑 0
逻辑 1

## Slide 5
?
如果用 0 和 1 表示开关的状态
开关打开用什么表示？
关闭呢？

## Slide 6
三、高低电平
用高电平、低电平来描述电位的高低
重要：高低电平不是固定值，而是电平变化范围
• 标准高电平 VSH —— 高电平的下限值
• 标准低电平 VSL —— 低电平的上限值
• 应用时：高电平 ≥ VSH，低电平 ≤ VSL

## Slide 7
练习 0.1：判断题
⏱ 答题时间：2 分钟
1. 高电平一定是 5V。
2. 低电平一定小于或等于 VSL。
3. 高电平和低电平是固定值。

## Slide 8
练习 0.1：答案
1. 高电平一定是 5V。 ×
高电平是范围，不是固定值
2. 低电平一定小于或等于 VSL。 √
正确
3. 高电平和低电平是固定值。 ×
是范围，不是固定值

## Slide 9
四、正逻辑和负逻辑
正逻辑
1 = 高电平
0 = 低电平
负逻辑
1 = 低电平
0 = 高电平
本课程默认使用正逻辑

## Slide 10
练习 0.2：填空题
⏱ 答题时间：2 分钟
1. 正逻辑规定：用 ___ 表示高电平，用 ___ 表示低电平。
2. 负逻辑规定：用 ___ 表示低电平，用 ___ 表示高电平。

## Slide 11
练习 0.2：答案
1. 正逻辑规定：用 1 表示高电平，用 0 表示低电平。
2. 负逻辑规定：用 1 表示低电平，用 0 表示高电平。

## Slide 12
?
"两个开关都打开，灯才亮"
这是什么逻辑关系？

## Slide 13
五、与门（AND Gate）
1. 与逻辑关系
当决定一件事情的几个条件全部具备后，这件事情才能发生。
2. 逻辑符号：&
3. 逻辑函数式：Y = A · B 或 Y = AB

## Slide 14
与门真值表
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
逻辑函数式：Y = A · B 或 Y = AB
口诀：全 1 出 1，有 0 出 0

## Slide 15
?
如果 A=1, B=0
与门的输出 Y 是多少？