## Slide 1
基本逻辑门电路
周磊

## Slide 2
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
考纲要求
1、理解电路中电位的概念及其单位。
2、掌握电路中各点电位及两点间电压的分析和计算

## Slide 3
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
目标：
数字电路的特点
逻辑电路规定
与门电路
或门电路
非门电路

## Slide 4
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
电子线路中的电信号有两大类：模拟信号和数字信号。
1.概念
模拟信号：在数值上和时间上都是连续变化的信号。
数字信号：在数值上和时间上不连续变化的信号。
模拟电路：处理模拟信号的电路。
数字电路：处理数字信号的电路。
一、数字电路的特点

## Slide 5
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
2.数字电路特点
(1)电路中工作的半导体管多数工作在开关状态。
(2)研究对象是电路的输入与输出之间的逻辑关系，分析工具是逻辑代数，表达电路的功能主要用真值表、逻辑函数表达式及波形图等。
一、数字电路的特点

## Slide 6
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
基本逻辑门电路
1.关于逻辑电路的几个规定
2.与门电路
3.或门电路
4.非门电路

## Slide 7
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
各种逻辑门电路是组成数字电路的基本单元。
基本的逻辑关系：与逻辑、或逻辑和非逻辑。
一、电关于逻辑电路的几个规定
1、逻辑状态的表示方法
用数字符号0和1表示相互对立的逻辑状态，称为逻辑0和逻辑1。

## Slide 8
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
一、关于逻辑电路的几个规定
2、高低电平规定
用高电平、低电平来描述电位的高低。
高低电平不是一个固定值，而是一个电平变化范围。
单位用”V”表示。
在集成逻辑门电路中规定：
标准高电平VSH----高电平的下限值；
标准低电平VSL----低电平的上限值。
应用时，高电平应大于或等于VSH；低电平应小于或等于VSL

## Slide 9
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
一、关于逻辑电路的几个规定

## Slide 10
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
一、关于逻辑电路的几个规定
3、正、负逻辑规定
正逻辑：用1表示高电平，用0表示低电平。
负逻辑：用1表示低电平，用0表示高电平。

## Slide 11
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
二、与门电路
1、与逻辑
①.与逻辑关系
当决定一件事情的几个条件全部具备后，这件事情才能发生，否则不发生。
②.与门电路
A、B------输入端；Y-------输出端。
③.逻辑符号

## Slide 12
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
二、与门电路
2、工作原理
①.工作原理
②.逻辑函数式
Y = A×B
或 Y = A·B
或 Y = AB
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 13
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
二、与门电路
2、工作原理
③.真值表
真值表 ----- 表明逻辑门电路输入端状态和输出端状态逻辑对应关系的表。

## Slide 14
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
二、与门电路
2、工作原理
④.逻辑功能
有0出0，全1出1。

## Slide 15
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
三、或门电路
1、或逻辑
①.或逻辑关系
当决定一件事情的几个条件中只要有一个条件得到满足，这件事情就会发生。
②.或门电路
③.逻辑符号

## Slide 16
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
三、或门电路
2、工作原理
①.工作原理
VA = 0V，VB = 0V，V1、V2均截止，Y = -12V；
VA = 6V，VB = 0V，V1导通、V2截止，Y = 6V；
VA = 0V，VB = 6V，V1截止、V2导通，Y = 6V；
VA = 6V，VB = 6V，V1、V2均导通，Y = 6V。
②.函数表达式
Y = A+B

## Slide 17
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
三、或门电路
2、工作原理
③.真值表

## Slide 18
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
三、或门电路
2、工作原理
④.逻辑功能：
全0出0，有1出1。
说明：输入端不论式几个，逻辑关系是相同的。
例：Y = A + B + C + D

## Slide 19
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
四、非门电路
1、非逻辑
①.或逻辑关系
事情和条件总是相反状态。
②.非门电路
③.逻辑符号
2、工作原理
①.工作原理
VA = 6V，V导通，Y = 0；
VA = 0V，V截止，Y = VG；
②.逻辑函数式为

## Slide 20
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
四、非门电路
③.真值表
④.逻辑功能：
有0出1，有1出0。

## Slide 21
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
与逻辑功能
与非逻辑功能
有1出1，全0出0
Y = A+B

## Slide 22
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
与逻辑关系
与

## Slide 23
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
C
Y =
A

## Slide 24
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
Y =A+B+C
B

## Slide 25
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
Y =ABCD
逻辑功能：有0出0，全1出1

## Slide 26
总结
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
数字电路的特点
逻辑电路规定
与门电路
或门电路
非门电路

## Slide 27
作业
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测

## Slide 28
限时检测
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测