## Slide 1
逻辑函数表示方法之间的转换
葛以伟

## Slide 2
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
考纲要求
1、掌握逻辑函数与表示方法之间的转换

## Slide 3
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
目标：
逻辑图转换为逻辑函数表达式
逻辑函数表达式转换为逻辑图
真值表与逻辑函数表达式之间的转换
波形图转换为真值表

## Slide 4
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
1、逻辑函数表达式
2、真值表
3、波形图
4、逻辑电路图
5、卡诺图
逻辑函数的常用表示方法

## Slide 5
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(1)按照从输入到输出逐级写出逻辑表达式。
(2)在输出端得到总的表达式。
一、逻辑图转换为逻辑函数表达式

## Slide 6
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(1)化简逻辑函数表达式。
(2)将表达式中的非号、逻辑乘号和逻辑加号分别用相应的门电路的逻辑符号表示。顺序为：括号内的运算→非运算→与运算→或运算。
二、逻辑函数表达式转换为逻辑图

## Slide 7
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测

## Slide 8
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
写出如图所示逻辑电路的逻辑表达式并化简，再画出化简后的逻辑电路图。
Y = A+B

## Slide 9
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
写出如图所示各逻辑电路的表达式并化简。
X = ABC

## Slide 10
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
1、真值表转换为逻辑函数表达式
(1)找出输出为“1”的行。
(2)将输出为“1”的行中的各输入组合中的“1”用原变量表示，“0”用反变量表示，变量之间进行逻辑乘(与运算)。
(3)将所有输出为1的行中的与项进行逻辑加(或运算)。
三、真值表与逻辑函数表达式之间的转换

## Slide 11
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
例2：(1)写出该电路的逻辑表达式。
  (2)画出用与非门实现上述逻辑功能的逻辑图。
Y =

## Slide 12
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
2、逻辑函数表达式转换为真值表
(1)按输入输出变量数制好表格。
(2)将输入变量的所有取值组合逐一代入表达式中进行计算，并将结果填入对应的输出中。(实际操作中可按卡诺图化简中由表达式填卡诺图的方法填写)
三、真值表与逻辑函数表达式之间的转换

## Slide 13
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
Y2 = · + · + BC + ··
Y3 = AB + BCD+ + + BC

## Slide 14
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
例题：将F = + A +A化简成与非表达式，并用最少与非门画出对应的逻辑电路。

## Slide 15
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
Y = + C + + B用基本门设计一个逻辑电路。

## Slide 16
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(1)以输入、输出波形的每一次跳变边沿为界，在图中标出各时刻的输入、输出变量的值。
(2)按输入变量的取值组合递增的顺序制好表格。
(3)把波形图中对应的输出填入真值表，完成真值表。
四、波形图转换为真值表

## Slide 17
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(1)列出该电路的真值表。
(2)写出该电路的逻辑表达式，说明它的逻辑功能。
(3)画出用与非门实现上述逻辑功能的逻辑图。
判断输入变量A、B、C的取值情况，当A为低电平（逻辑0），或者A为高电平（逻辑1）且B、C同时为低电平时，输出Y为高电平（逻辑1），否则输出Y为低电平（逻辑0）。

## Slide 18
总结
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
逻辑图转换为逻辑函数表达式
逻辑函数表达式转换为逻辑图
真值表与逻辑函数表达式之间的转换
波形图转换为真值表

## Slide 19
作业
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测

## Slide 20
限时检测
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测