## Slide 1
组合逻辑电路设计
葛以伟

## Slide 2
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
考纲要求
组合逻辑电路的设计

## Slide 3
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
目标：
组合逻辑电路的设计

## Slide 4
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
1、概念
根据给出的实际逻辑问题求出实现这一逻辑功能的最佳逻辑电路。
一、组合逻辑电路的设计
器件的种类最少，数量最少，连接线最少。

## Slide 5
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
例1:设计三人表决电路(A、B、C)。每人一个按键，如果同意则按下，不同意则不按。结果用指示灯表示，要求多数同意时指示灯亮，否则不亮。
思路：找出重点语句
(1)根据逻辑要求列真值表
首先确定逻辑变量取0、1的含义：A、B、
C分别表示三人按键的状态，键按下时为”1”，不按时为”0”。F表示指示灯的亮灭，灯亮为”1”,不亮为”0”。
逻辑要求：多数同意时指示灯亮。
(2)由状态表写出逻辑式(把所有值为1的加起来)
≥2

## Slide 6
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(3)化简逻辑式可得
(4)用与非门实现逻辑函数辑式(如果题目要求)

## Slide 7
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
2、步骤
(1)由逻辑要求，列真值表。
(2)由真值表写出逻辑表达式
(3)化简和变换逻辑表达式
(4)画出逻辑图
一、组合逻辑电路的设计

## Slide 8
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(高考题)87题：某举重比赛有A、B、C三个裁判和一个总裁判D。当总裁判D同意通过时，运动员可得两票;A、B、C三个裁判每人拥有1票，当一个裁判同意通过时，运动员可得1票，总票数为5，获得3票或以上者为举重成功。试设计裁判表决电路。(设A、B、C、D同意通过为1，举重成功Y为1)。
(1)列出真值表。(4分)
(2)写出逻辑表达式(2分)，并化简。(2分)
(3)用与非门画出实现该逻辑功能的电路。(4分)

## Slide 9
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(1)列出真值表(4分)。

## Slide 10
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(2)写出逻辑表达式(2分)，并化简。(2分)

## Slide 11
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(3)用与非门画出实现该逻辑功能的电路。(4分)

## Slide 12
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(2017年高考题)试设计一个实现一位二进制全减功能的逻辑电路。其中An为被减数，Bn为减数，Cn-1为低位的借位，Sn为An和Bn 的本位差，Cn为向高一位的借位。
(1)列出真值表:(4分)
(2)写出逻辑表达式，(4分)并化简;(1分)
(3)用与非门画出实现该逻辑功能的电路。(3分)
差
借(高位)
全减运算本质是计算An 、 Bn、 Cn-1
Sn = ·Cn-1
+·BnAn··An·Bn·Cn-1；
Cn=·Cn+·BnBnCn-1
An·Bn·Cn-1；

## Slide 13
数字电路
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
(2016年高考题)87.设计一个实现四个触摸开关控制一盏楼道灯的电路。要求:在任一时刻，每触摸四个开关中的任一开关1次，灯的状态就会改变。设:四个开关分别用A、B、C、D表示，灯用y表示;灯亮时用“1”表示;当ABCD=0000时灯熄灭。
(1)完善真值表;(4分)
(2)写出逻辑表达式(2分) ， 并化简(2分)
(3)画出由异或门组成的最简逻辑电路图。(4分)

## Slide 14
总结
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测
电位的基础知识
电位的计算步骤

## Slide 15
作业
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测

## Slide 16
限时检测
知识回顾 新课导入 目标及重难点 新授 总结与合作探究 作业 限时检测